GBT 507-2002校准绝缘油介电强度测试仪

一、概  述

T507绝缘油介电强度测试仪是依据国家标准GBT 507-2002及行标DL/T 474.4-2018 /T596-2015的有关规定，经过多次现场试验和长期不懈努力，精心的准确度、全数字化工业仪器。该机操作简便，造型美观大方。由于采用了全自动数字化微机控制，所以测量精度高、抗干扰能力强、安全可靠。

二、仪器特点

1. 仪器采用大容量单片机控制，工作稳定可靠；

2. 仪器内设宽范围看门狗电路杜绝了死机现象；

3. 多种操作选择，仪器程序设有GB1986、GB2002两种国家标准方法和自定义操作，能适应不同用户的多种选择；

4. 仪器油杯采用特种玻璃一次浇铸成型，杜绝了漏油等干扰现象的发生；

5. 仪器的高压端采样设计让测试值直接进入A/D转换器，避免了在模拟电路中造成的误差，使测量结果准确；

6. 仪器内部具有过流、过压、短路等保护等功能，并且有强的抗干扰能力，电磁兼容性好；

7. 便携式结构，易于移动，户内外使用均很方便。

三、技术指标

1. 升压器容量    1.5 kVA

2. 升压速度     2.0 kV/s，2.5 kV/s，3.0 kV/s，3.5 kV/s 四档任选

3. 输出电压     0～80 kV

4. 电源畸变率   ＜1%

5. 显示方式     大屏幕液晶汉字显示

6. 电极间隙     标准2.5 mm

7. 外形尺寸     409 mm×393 mm×388 mm

8. 仪器重量     29 kg；

四、使用条件

1. 环境温度     0～40℃

2. 相对湿度    ≤85%

3. 工作电源     AC 220V ± 10%

4. 电源频率     50 ± 5 Hz

5. 功率消耗    ＜200 W