解析WS/WFX-40水位计用途以及原理

浮子式水位计 利用浮子跟踪水位升降，以机械方式直接传动记录。用浮子式水位计需有测井设备(包括水管)，适合岸坡稳定、河床冲淤不大的低含沙河段。浮子式水位计在中应用较广

用途

水位计适用于长期测量水库、河流、湖泊、坝体测压管等的水位，是监测水位变化的有效监测设备。水位计采用磁光编码原理行测量，其测量精度、稳定性好、没有温漂和时漂的影响，信号可接入MCU-32型分布式模块化自动测量单元或直接接入计算机，实现水位变化的自动监测。

工作原理

仪器以浮子感测水位变化，工作状态下，浮子、平衡锤与悬索连接牢固，悬索悬挂在水位轮的"V"形槽中。平衡锤起拉紧悬索和平衡作用，调整浮子的配重可以使浮子工作于正常吃水线上。在水位不变的情况下，浮子与平衡锤两边的力是平衡的。当水位上升时，浮子产生向上浮力，使平衡锤拉动悬索带动水位轮作顺时针方向旋转，水位编码器的显示读数增加;水位下降时，则浮子下沉，并拉动悬索带动水位轮逆时针方向旋转，水位编码器的显示器读数减小。本仪器的水位轮测量圆周长为32厘米，且水位轮与编码器为同轴联接，水位轮每转圈，编码器也转圈，输出对应的32组数字编码。当水位上升或下降，编码器的轴就旋转定的角度，编码器同步输出组对应的数字编码(二制循环码，又称格雷码)。不同量程的仪器使用不同长度的悬索能够输出1024至4096组不同的编码，可以用于测量10至40米水位变幅。

通过与仪器插座相联接的多芯电缆线可将编码信号传输给观察室内的电显示器或计算机，用作观测、记录或行数据处理;安装有RS485数字通信接口(或4-20mA)的水位计，可以直接与通信机、计算机或相应仪表相联接，组成为水文自动测报系统