雨量器 不锈钢雨量器 人工雨量计 雨量桶 使用说明书

雨量器使用说明书

一，概述

雨量器是适用于气象，农业，林业学校气象观测站(哨)等单位用来测定气象变化时降水和降雪量的仪器。

本仪器采用工程塑料，使用方便，性能可靠，测量准确，结构简单，外形美观，其使用寿命长，牢固等特点。、主要技术指标

1，测量口径:+200+0.23mm2，外形尺寸:+210mmx700mm

3.重量:约5kg。

三、结构及安装简述

1、由简体、承水器、专用量杯组成。由承水器(雨量收集器)收集到的雨水，直接进入雨量杯。

2、安装:应选择在空旷平坦的地方，周围应无影响降水测量的障碍物。先放人量杯，再放置承水器。安装时要注意确保承水器的口缘应保持水平。

四、使用注意事项

1、降雨季节要及时观测，一般每天二次，当大雨或暴雨时必须及时增加观测次数和记录次数。

2雨过天晴后应立即测量，防止因蒸发引起测量误差。

3、使用中，应注意承水器底口通畅，防止树叶等杂物堵塞

4、保持承水器和量杯的清洁。

五、装箱单

1、桶体 1个  量杯1个  承水器1个