恒奥德氢气发生器构造仪器特点

构造

氢气发生器由电解池、纯水箱、氢/水分离器、收集器、干燥器、传感器、压力调节阀、开关电源等部件组成。只电解纯水即可产氢。通电后，电解池阴极产氢气，阳极产氧气，氢气进入氢/水分离器。氧气排入大气。氢/水分离器将氢气和水分离。氢气进入干燥器除湿后，经稳压阀、调节阀调整到额定压力（0.02～0.45Mpa可调）由出口输出。电解池的产氢压力由传感器控制在0.45Mpa左右，当压力达到设定值时，电解池电源供应切断；压力下降，低于设定值时电源恢复供电。

A1500氢气发生器通过电解使水中的氢氧分离，氧气排入大气，收集氢气做产出气，仅消耗水和电就可产生氢气，在低压下按需产气，最小化系统的氢气存储量。因其技术成熟、安全易用、产气成本低、纯度高等特点成为钢瓶的理想替代品，被越来越多的实验室所选择，使得防护费用昂贵且危险的高压钢瓶彻底告别您的实验室。

仪器特点

1.微量氧份去除：添加自活化的长效微量氧去除剂，提高气体纯度。

2.缺液保护：仪器持续监测水位，当遗忘维护水位过低时停机阻止对仪器的损害。

3.池芯散热系统：独家专利池芯散热系统有效控制电解温度，在满负荷状态下持续可靠工作。

4.液位LED背光： 即使在昏暗的空间里您也可以清晰的观察到水位。

5.液体阻隔器：可靠的过气阻液装置，阻止任何液体进入气路同时降低气体水分。

6.前置透明净化室：饱和变色指示剂置于仪器前面板，可随时了解滤芯状况。

7.可换芯净化管：可拆卸的净化管滤芯，清洁净化管更换滤芯后即可焕然一新。

8.便捷排气：不必拆卸管路即可快速卸出存气，可用于快速吹扫与维护，为您的日常使用提供便利。