恒奥德仪器磷酸根分析仪方法原理原理

原理

离子色谱法

1 主题内容与适用范围

本标准规定了工业循环冷却水及锅炉水中氟(F-)、氯(Cl-)、磷酸根(PO)、亚硝酸根(NO)、硝酸根(NO)、硫酸根(SO)等离子的测定方法。本标准适宜 和于工业循环冷却水及锅炉水中氟含量0.10～100.0mg/L；氯含量0.10～500.0mg/L；磷酸根含量0.10～50.0mg/L；亚硝酸根含量1.0～50.0mg/L；硝酸根含量3.0～100.0mg/L；硫酸根含量5.0～500.0mg/范围的测定。

2 引用标准

GB 602 化学试剂杂质测定用标准溶液的制备

GB 6682 分析实验室用水规格和试验方法

3 术语

3.1 洗脱液 用于传送样品通过交换柱的离子流动相。

3.2 固定相 色谱柱内不移动的、起分离作用的物质。

3.3 分离度 指在特定的实验条件下，一个色谱柱分开连续组分的能力。

3.4 色谱图 将经分离柱洗脱的各组分浓度连续地记录，并对流出时间作图，获得色谱流出曲线，即为色谱图。

3.5 峰高 是指峰的最高点到基线之间的垂直距离。

3.6 保留时间 由进样到各色谱峰极大点之间的时间称为保留时间。

4 方法原理

离子在固定相和流动相之间有不同的分配系数，当流动相将样品带到分离柱时，由于各种离子对离子交换树脂的相对亲合力不同，样品中的各离子被分离，继而进入抑制器。抑制器的作用主要是降低洗脱液的本底电导，增加被测离子的电导响应值和除去样品中的阳离子，再流经电导池，由电导检测器检测并绘出各离子的色谱图，以保留时间定性，峰高或峰面积定量，测出离子含量。

特点

大型液晶屏，中文显示，信息量丰富，易于理解。

. 简洁明了的主菜单提示功能，易于操作使用。

. 只需要使用不加任何试剂的空白水进行校准，大大简化了校准过程，提高了工作效率

. 独特的可选择多点曲线校准功能，最大限度地保证仪器在量程范围内的准确度。

. 密码防护功能，防止非工作人员对仪器的误操作，最大程度地保证仪器测量的精确度和有效性

. 6通道历史数据查询功能，根据您的需要，记录每一个需要保存的数据，并可随时查询